ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий для многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных (обязательных) мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| Система отопления |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | управляющая организация | плата за ремонт жилого помещения |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы | управляющая организация | плата за ремонт жилого помещения |
| 4 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | ресурсоснабжающая организация, |  |
| Система горячего водоснабжения |
| 5 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | управляющая организация | плата за ремонт жилого помещения |
| 6 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой воды | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | ресурсоснабжающая организация, |  |
| Система электроснабжения |
| 7 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | люминесцентные лампы, светодиодные лампы | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 8 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребляемой электрической энергии | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | ресурсоснабжающая организация, |  |
| Дверные и оконные конструкции |
| 9 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 10 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | управляющая организация | плата за ремонт жилого помещения |
| 11 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | управляющая организация | плата за ремонт жилого помещения |
| 12 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др. | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |